2016,01,28

Reikalingi ąžuolo ruošiniai:

Pjaunamas matmuo: 42x54x +20 mm

Sausas (skaičiuojamas matmuo: 38x50 mm

Ilgis ir kiekio proporcija:

| Ilgis, mm | Iekis, proc. nuo bendro tūrio |
| --- | --- |
| 1000 |  |
| 1100 |  |
| 1200 |  |
| 1300 |  |
| 1400 |  |
| 1500 |  |
| 1600 |  |
| 1700 |  |
| 1800 |  |
| 1900 |  |
| 2400 |  |
| 2600 |  |
| 2800 |  |
| 3000 + |  |

Buklė: FC/KD

Kiekis: 30 proc. 1000-1800 mm ilgio, 70 proc. 1900-3000+ mm.

Kokybė: keturios pusės švarios, be balanos, šakų, trūkimų, vabzdžių ir kt defektų. Veidrodis leidžiamas be apribojimų. Geometriškai taisyklingas išpjovimas privalomas.

Tiekiant KD ruošinius: Be džiovinimo defektų, tokių kaip spalvos pokyčiai, paviršiniai, galiniai, vidiniai trūkimai, deformacijos, kolapsas ir kt.

Tiekiant FC ruošinius, galų apdorojimas parafinu yra privalomas. Supakavimas ant 20 mm st. tarpinių.

Laukiame pasiūlymų.

Pagarbiai,

Marius Tamošaitis

Projektų vadovas